## Slide 1: Итоговая выпускная работа по курсу: «Промышленный дизайн в системах CAD»
Выполнила: Самсонова О.В.

## Slide 2: Общий вид 3D-модели сборки и входящих в нее деталей
Корпус
Проушина
Винт
Палец
Стандартные изделия
Шайба С10.37. ГОСТ 11371-78
Шплинт 2,5х18,4 ГОСТ 397-79
Notes: Сборочная единица серьга подвесная состоит из таких компонентов как Корпус, Винт, Проушина, Палец и стандартных изделий Шайбы и Шплинта.
Детали входящие в сборку моделировались преимущественно элементами выдавливания и вращения. Построение деталей палец и корпус можно частично автоматизировать с помощью библиотек «Валы и механические передачи».
Стандартные изделия Шайба и Шплинт вставлялись из библиотеки.
При создании сборки использовались такие сопряжения поверхностей как Соосность, Совпадение, Касание, Параллельность.
Моделирование сборки проводилось методом снизу вверх, так как геометрические размеры компонентов были заранее известны.

## Slide 3: Сборочный чертеж и спецификация
Notes: В процессе выполнения работы была сгенерирована спецификация и создал ассоциативный сборочный чертеж.
На чертеже указаны необходимые размеры, местные разрезы, проставлены позиции.

## Slide 4: Рабочие чертежи 2-х деталей
Проушина
Палец
Notes: В работе выполнялись также ассоциативные рабочие чертежи деталей, входящих в состав сборки: Палец и Проушина.
Чертежи оформлены в соответствии с требованиями ЕСКД: имеют все необходимые виды, разрезы, размеры и элементы оформления: базы, шероховатости и т.д.

## Slide 5: Фотореалистичное изображение изделия
Notes: С помощью библиотеки Artistan Rendering было визуализировано фотореалистичное изображение. В процессе выполнения визуализации были назначены материалы, рельефы и текстуры определенных деталей, выставлено освещение, выбраны линзы.

## Slide 6: Скрин анимации разборки изделия в конечном (разобранном) положении
Notes: Последним этапом выполнения итоговой выпускной работы являлось создание анимации разборки изделия, созданное с помощью библиотеки КОМПАС Механика анимация. Предварительно была проведена подготовка сборки, а именно, отключены сопряжение мешающие перемещению компонентов и вращению.
Результат построения анимации представлен на слайде

## Slide 7: Спасибо за внимание!